Генеральный план Киселёвского сельского поселения

Том I

Положение о территориальном планировании

Заказчик: Администрация муниципального образования «Киселёвское сельское поселение»

| Директор ООО «ТерраПроект» | Белый А.А. |
| --- | --- |

Кунгур, 2018 г.

СОСТАВ

Основная часть

Том 1.1 шифр 3-3-16 ГП.ПТП

Положение о территориальном планировании.

Том 1.2 шифр 3-3-16 ГП.ОЧП

Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого расположения объектов местного значения. Карта границ населённых пунктов. Карта функциональных зон. | ГП.ОЧП-1 | 1:25000 |
| 2 | Карта планируемого расположения объектов местного значения. Карта границ населённых пунктов. Карта функциональных зон. | ГП.ОЧП-2 | 1:5000 |

Материалы по обоснованию

Том 2.1 шифр 3-3-16 ГП.ПЗ

Пояснительная записка.

Том 2.2 шифр 3-3-16 ГП.МОП

Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта расположения проектируемой территории в структуре муниципального района. | ГП.МОП-1 | 1:25000 |
| 2 | Карта границ поселения, границ существующих населённых пунктов, входящих в состав поселения, с отображением местоположения существующих и строящихся объектов местного значения. | ГП.МОП-2 | 1:25000 |
| 3 | Карта использования территории с отображением особых экономических зон, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, территорий объектов культурного наследия, зон с особыми условиями использования территорий. | ГП.МОП-3 | 1:25000 |
| 4 | Карта ограничений. | ГП.МОП-4 | 1:25000 |
| 5 | Карта транспортной инфраструктуры. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства. | ГП.МОП-5 | 1:25000 |
| 6 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ГП.МОП-6 | 1:25000 |

Содержание

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	4

1.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их основные характеристики, их местоположение	4

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	14

2.1 Параметры функциональных зон	14

# 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

## 1.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их основные характеристики, их местоположение

Проектом предусмотрено размещение объектов местного значения в области электроснабжения, газоснабжения, автомобильных дорог, образования, физической культуры и массового спорта, а также обеспечения связью, водоснабжением, водоотведением, объектами коммунально-бытовых услуг, социального обеспечения. Уточнение состава и размещения объектов жилищного строительства, торговли, сферы услуг, аптек, мобильных объектов, инженерной инфраструктуры необходимо предусмотреть при разработке проектов планировок.

Таблица 1

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение

| Вид | Назначение | Наименование | Местоположение | Характеристики ЗОУИТ | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКС учебно-образовательного назначения |
| Первая очередь |
| Нежилое здание | Дошкольное образование | Реконструкция дошкольного образовательного учреждения | д. Киселёво | — | Вместимость 50 мест (в том числе дополнительно — 15) |
| Нежилое здание | Дошкольное образование | Реконструкция дошкольного образовательного учреждения | с. Сабарка | — | Вместимость 54 места (в том числе дополнительно — 15) |
| Нежилое здание | Дошкольное образование | Дошкольное образовательное учреждение | с. Верх-Суксун | — | Вместимость 30 мест |
| Нежилое здание | Дошкольное образование | Дошкольное образовательное учреждение | д. Опалихино | — | Вместимость 30 мест |
| Нежилое здание | Дополнительное внешкольное образование | Реконструкция общеобразовательной школы с целью размещения: — учреждения дополнительного образования; — детской школы искусств; — детско-юношеской спортивной школы; — межшкольного учебно-производственного комбината. | д. Моргуново | — | Вместимость: — 11 мест и 55 занимающихся — 8 мест и 49 занимающихся — 8 мест и 49 занимающихся — 10 мест |
| ОКС здравоохранения |
| Первая очередь |
| Нежилое здание | Социальное обеспечение | Аптечный пункт | с. Советная | — | — |
| ОКС спортивного назначения |
| Первая очередь |
| Сооружение | Массовый спорт | Спортивная площадка на открытом воздухе | с. Верх-Суксун | — | 0,5 га |
| Сооружение | Массовый спорт | Спортивная площадка на открытом воздухе | д. Ковалёво | — | 0,4 га |
| Сооружение | Массовый спорт | Спортивная площадка на открытом воздухе | д. Моргуново | — | 0,44 га |
| Сооружение | Массовый спорт | Спортивная площадка на открытом воздухе | д. Опалихино | — | 0,5 га |
| ОКС социального обеспечения |
| Расчётный срок |
| Нежилое здание | Бытовые услуги | Предприятия бытового обслуживания, в том числе: — прачечная; — химчистка; — баня. | д. Цыганы | СЗЗ — 50 м | 165 кг белья в смену 10 кг вещей в смену 14 мест |
| Нежилое здание | Бытовые услуги | Многофункциональный комплекс, в том числе: — предприятия бытового обслуживания; — предприятие общественного питания; — предприятие торговли. | с. Верх-Суксун | СЗЗ — 50 м | 19 рабочих мест 30 мест 377 м2 торговой площади |
| Нежилое здание | Бытовые услуги | Пункт приёма вторичного сырья | с. Сабарка | СЗЗ — 100 м | — |
| Нежилое здание | Бытовые услуги | Пункт приёма вторичного сырья | с. Советная | СЗЗ — 100 м | — |
| ОКС отдыха и туризма |
| Первая очередь |
| Нежилое здание | Временное проживание | Мотель-гостиница | Автодорога «Пермь-Екатеринбург», 124 км | — | 8 мест |
| ОКС специального назначения |
| Первая очередь |
| Сооружение | Ритуальная деятельность | Расширение кладбища традиционного захоронения | Западнее с. Верх-Суксун | СЗЗ — 50 м | площадь 1,23 га |
| ОКС внешнего автомобильного транспорта |
| Первая очередь |
| Сооружение | Автомобильное сообщение | Реконструкция автодороги «Пермь-Екатеринбург» — Ковалево | Киселёвское сельское поселение | Придорожная полоса — 25 м | Протяжённость 2,31 км |
| Сооружение | Автомобильное сообщение | Реконструкция автодороги «Пермь-Екатеринбург» — Сабарка (1) | Киселёвское сельское поселение | Придорожная полоса — 25 м | Протяжённость 4,00 км |
| Сооружение | Автомобильное сообщение | Реконструкция автодороги «Пермь-Екатеринбург» — Сабарка (2) | Киселёвское сельское поселение | Придорожная полоса — 25 м | Протяжённость 3,20 км |
| Сооружение | Автомобильное сообщение | Реконструкция автодороги «Пермь-Екатеринбург» — Южный | Киселёвское сельское поселение | Придорожная полоса — 25 м | Протяжённость 2,72 км |
| Сооружение | Автомобильное сообщение | Реконструкция автодороги Сабарка — Моргуново | Киселёвское сельское поселение | Придорожная полоса — 25 м | Протяжённость 2,10 км |
| Сооружение | Автомобильное сообщение | Реконструкция автодороги Суксун — Киселёво | Киселёвское сельское поселение | Придорожная полоса — 25 м | Протяжённость 3,52 км |
| Сооружение | Автомобильное сообщение | Реконструкция автодороги Верх-Суксун — Киселёво | Киселёвское сельское поселение | Придорожная полоса — 25 м | Протяжённость 0,81 км |
| Сооружение | Автомобильное сообщение | Реконструкция автодороги «Пермь-Екатеринбург» — Верх-Суксун | Киселёвское сельское поселение | Придорожная полоса — 25 м | Протяжённость 2,02 км |
| Сооружение | Автомобильное сообщение | Реконструкция автодороги «Пермь-Екатеринбург» — Киселёво | Киселёвское сельское поселение | Придорожная полоса — 25 м | Протяжённость 0,15 км |
| Расчётный срок |
| Сооружение | Автомобильное сообщение | Реконструкция автодороги Сабарка — Куликово | Киселёвское сельское поселение | Придорожная полоса — 25 м | Протяжённость 2,50 км |
| Сооружение | Автомобильное сообщение | Реконструкция автодороги Моргуново — Куликово | Киселёвское сельское поселение | Придорожная полоса — 25 м | Протяжённость 2,50 км |
| ОКС улично-дорожной сети населённого пункта |
| Первая очередь |
| Сооружение | Автомобильное и пешеходное сообщение | Реконструкция ул. Дальняя | д. Киселёво | — | Протяжённость 0,86 км |
| Сооружение | Автомобильное и пешеходное сообщение | Реконструкция ул. Космонавтов | д. Киселёво | — | Протяжённость 1,20 км |
| Сооружение | Автомобильное и пешеходное сообщение | Реконструкция ул. Советская | д. Киселёво | — | Протяжённость 0,32 км |
| Сооружение | Автомобильное и пешеходное сообщение | Реконструкция ул. Ленина | с. Верх-Суксун | — | Протяжённость 2,15 км |
| Сооружение | Автомобильное и пешеходное сообщение | Реконструкция подъезда к кладбищу | с. Верх-Суксун | — | Протяжённость 0,50 км |
| Сооружение | Автомобильное и пешеходное сообщение | Реконструкция ул. Дорожная | д. Ковалёво | — | Протяжённость 2,20 км |
| Сооружение | Автомобильное и пешеходное сообщение | Реконструкция ул. Таёжная | д. Моргуново | — | Протяжённость 0,30 км |
| Сооружение | Автомобильное и пешеходное сообщение | Реконструкция ул. Трактовая | д. Моргуново | — | Протяжённость 1,50 км |
| Сооружение | Автомобильное и пешеходное сообщение | Реконструкция ул. Заречная | д. Опалихино | — | Протяжённость 0,32 км |
| Сооружение | Автомобильное и пешеходное сообщение | Реконструкция ул. Набережная | д. Опалихино | — | Протяжённость 0,54 км |
| Сооружение | Автомобильное и пешеходное сообщение | Реконструкция ул. Октябрьская | с. Сабарка | — | Протяжённость 0,38 км |
| Сооружение | Автомобильное и пешеходное сообщение | Реконструкция ул. Победы | с. Сабарка | — | Протяжённость 0,20 км |
| Сооружение | Автомобильное и пешеходное сообщение | Реконструкция ул. Заречная | с. Советная | — | Протяжённость 0,62 км |
| Сооружение | Автомобильное и пешеходное сообщение | Реконструкция ул. Подгорная | с. Советная | — | Протяжённость 0,80 км |
| Сооружение | Автомобильное и пешеходное сообщение | Реконструкция ул. Культуры | п. Южный | — | Протяжённость 0,27 км |
| Сооружение | Автомобильное и пешеходное сообщение | Реконструкция ул. Центральная | п. Южный | — | Протяжённость 0,63 км |
| ОКС инженерной инфраструктуры |
| ОКС водоснабжения |
| Первая очередь |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция подземного водозабора со строительством водоочистных сооружений | д. Киселёво | Первый пояс ЗСО 30 м | 90 м3/сут. |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция подземного водозабора со строительством водоочистных сооружений | д. Ковалёво | Первый пояс ЗСО 30 м | 31 м3/сут. |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция подземного водозабора со строительством водоочистных сооружений | д. Моргуново | Первый пояс ЗСО 30 м | 25 м3/сут. |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция подземного водозабора со строительством водоочистных сооружений | с. Сабарка | Первый пояс ЗСО 30 м | 90 м3/сут. |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция подземного водозабора со строительством водоочистных сооружений | д. Цыганы | Первый пояс ЗСО 30 м | 5 м3/сут. |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения | По основным и второстепенным улицам д. Киселёво | — | Протяжённость 3,7 км |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения | По основным и второстепенным улицам д. Ковалёво | — | Протяжённость 2,8 км |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения | По основным и второстепенным улицам д. Моргуново | — | Протяжённость 2,1 км |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения | По основным и второстепенным улицам д. Опалихино | — | Протяжённость 1,02 км |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения | По основным и второстепенным улицам с. Сабарка | — | Протяжённость 4,1 км |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения | По основным и второстепенным улицам д. Цыганы | — | Протяжённость 0,3 км |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения | По основным и второстепенным улицам п. Южный | — | Протяжённость 1,4 км |
| Сооружение | Водоснабжение | Подземный водозабор с водоочистными сооружениями | с. Верх-Суксун | Первый пояс ЗСО 30 м | 36 м3/сут. |
| Сооружение | Водоснабжение | Подземный водозабор с водоочистными сооружениями | д. Дикое Озеро | Первый пояс ЗСО 30 м | 12 м3/сут. |
| Сооружение | Водоснабжение | Подземный водозабор с водоочистными сооружениями | с. Советная | Первый пояс ЗСО 30 м | 32 м3/сут. |
| Сооружение | Водоснабжение | Сети водоснабжения | По основным и второстепенным улицам д. Киселёво | — | Протяжённость 1,43 км |
| Сооружение | Водоснабжение | Сети водоснабжения | По основным и второстепенным улицам с. Верх-Суксун | — | Протяжённость 6,2 км |
| Сооружение | Водоснабжение | Сети водоснабжения | По основным и второстепенным улицам д. Дикое Озеро | — | Протяжённость 1,64 км |
| Сооружение | Водоснабжение | Сети водоснабжения | По основным и второстепенным улицам д. Опалихино | — | Протяжённость 4,38 км |
| Сооружение | Водоснабжение | Сети водоснабжения | По основным и второстепенным улицам с. Сабарка | — | Протяжённость 1,96 км |
| Сооружение | Водоснабжение | Сети водоснабжения | По основным и второстепенным улицам с. Советная | — | Протяжённость 6,16 км |
| Расчётный срок |
| Сооружение | Водоснабжение | Сети водоснабжения | По основным и второстепенным улицам д. Ковалёво | — | Протяжённость 2,31 км |
| Сооружение | Водоснабжение | Сети водоснабжения | По основным и второстепенным улицам д. Моргуново | — | Протяжённость 2,72 км |
| Сооружение | Водоснабжение | Сети водоснабжения | По основным и второстепенным улицам д. Цыганы | — | Протяжённость 0,3 км |
| ОКС водоотведения |
| Первая очередь |
| Сооружение | Водоотведение | Канализационные очистные сооружения | с. Сабарка | СЗЗ 50 м | 115 м3/сут. |
| Сооружение | Водоотведение | Сети водоотведения | По основным и второстепенным улицам с. Сабарка | — | 2,03 км |
| ОКС газоснабжения |
| Первая очередь |
| Сооружение | Газоснабжение | Сети газопровода низкого давления | По основным и второстепенным улицам д. Киселёво | Охранная зона — 2 (3) м от оси | Протяжённость 3,10 км |
| Сооружение | Газоснабжение | Сети газопровода низкого давления | По основным и второстепенным улицам с. Верх-Суксун | Охранная зона — 2 (3) м от оси | Протяжённость 5,96 км |
| Сооружение | Газоснабжение | Сети газопровода низкого давления | По основным и второстепенным улицам д. Опалихино | Охранная зона — 2 (3) м от оси | Протяжённость 4,07 км |
| Сооружение | Газоснабжение | Сети газопровода низкого давления | По основным и второстепенным улицам с. Сабарка | Охранная зона — 2 (3) м от оси | Протяжённость 6,61 км |
| Сооружение | Газоснабжение | Сети газопровода низкого давления | По основным и второстепенным улицам с. Советная | Охранная зона — 2 (3) м от оси | Протяжённость 5,83 км |
| Расчётный срок |
| Сооружение | Газоснабжение | Газораспределительный пункт | д. Дикое Озеро | СЗЗ — 10 м Охранная зона —10 м | Производительность — 2,75 м3/ч |
| Сооружение | Газоснабжение | Газораспределительный пункт | д. Ковалёво | СЗЗ — 10 м Охранная зона —10 м | Производительность — 7,95 м3/ч |
| Сооружение | Газоснабжение | Газораспределительный пункт | д. Куликово | СЗЗ — 10 м Охранная зона —10 м | Производительность — 0,15 м3/ч |
| Сооружение | Газоснабжение | Газораспределительный пункт | д. Моргуново | СЗЗ — 10 м Охранная зона —10 м | Производительность — 6,20 м3/ч |
| Сооружение | Газоснабжение | Газораспределительный пункт | п. Южный | СЗЗ — 10 м Охранная зона —10 м | Производительность — 5,25 м3/ч |
| Сооружение | Газоснабжение | Сети газопровода высокого давления | д. Дикое Озеро | Охранная зона — 2 (3) м от оси | Протяжённость 5,56 км |
| Сооружение | Газоснабжение | Сети газопровода высокого давления | д. Ковалёво | Охранная зона — 2 (3) м от оси | Протяжённость 6,98 км |
| Сооружение | Газоснабжение | Сети газопровода высокого давления | д. Куликово | Охранная зона — 2 (3) м от оси | Протяжённость 2,24 км |
| Сооружение | Газоснабжение | Сети газопровода высокого давления | д. Моргуново | Охранная зона — 2 (3) м от оси | Протяжённость 2,74 км |
| Сооружение | Газоснабжение | Сети газопровода высокого давления | п. Южный | Охранная зона — 2 (3) м от оси | Протяжённость 8,99 км |
| Сооружение | Газоснабжение | Сети газопровода низкого давления | По основным и второстепенным улицам д. Дикое Озеро | Охранная зона — 2 (3) м от оси | Протяжённость 1,38 км |
| Сооружение | Газоснабжение | Сети газопровода низкого давления | По основным и второстепенным улицам д. Ковалёво | Охранная зона — 2 (3) м от оси | Протяжённость 3,77 км |
| Сооружение | Газоснабжение | Сети газопровода низкого давления | По основным и второстепенным улицам д. Куликово | Охранная зона — 2 (3) м от оси | Протяжённость 1,0 км |
| Сооружение | Газоснабжение | Сети газопровода низкого давления | По основным и второстепенным улицам д. Моргуново | Охранная зона — 2 (3) м от оси | Протяжённость 3,79 км |
| Сооружение | Газоснабжение | Сети газопровода низкого давления | По основным и второстепенным улицам д. Цыганы | Охранная зона — 2 (3) м от оси | Протяжённость 0,5 км |
| Сооружение | Газоснабжение | Сети газопровода низкого давления | По основным и второстепенным улицам п. Южный | Охранная зона — 2 (3) м от оси | Протяжённость 1,78 км |

# 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

# 2.1 Параметры функциональных зон

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж)

Зона предназначена для размещения жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:

— с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);

— для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);

— как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);

— как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).

Многофункциональная общественно-деловая зона (О)

Зона предназначена для размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека, а также для размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

Производственная зона (П)

Зона производственного использования предназначена для размещения объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом; объектов коммунального назначения с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду; объектов инженерной и транспортной структур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов. Благоустройство территории производственной и санитарно-защитной зон осуществляется за счёт собственников производственных объектов.

Зоны инженерной инфраструктуры. Зона транспортной инфраструктуры (И-Т)

Зона предназначена для размещения инженерной инфраструктуры и различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ. Создание правовых условий градостроительной деятельности при создании структуры связи и транспорта.

Зона сельскохозяйственных угодий (Сх-1)

Зона предназначена для размещения сенокосов, пастбищ, земель, занятых многолетними насаждениями (садами и другими), а также с хозяйственной деятельностью, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (Сх-2)

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан (Сх-3)

Зона предназначена для ведения гражданами огородничества, садоводства (в том числе с правом размещения хозяйственных строений и сооружений, а также садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры), дачного хозяйства.

Зона кладбищ. Зона складирования и захоронения отходов (Сп)

Зона, предназначенная для размещения связанных с ритуальной деятельностью, деятельностью в сфере обороны и безопасности, а также иной специальной деятельностью.

Зона рекреационного назначения (Р)

Зона предназначена для размещения мест рекреационного назначения.

2.2 Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

Таблица 3

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

| № по экспл. | Зона | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| ОКС учебно-образовательного назначения |
| 1 очередь |
| 1 | О | Реконструкция дошкольного образовательного учреждения | д.Киселёво |
| 1 | О | Реконструкция дошкольного образовательного учреждения | с.Сабарка |
| 1 | О | Строительство дошкольного образовательного учреждения | д.Опалихино |
| 1 | О | Строительство дошкольного образовательного учреждения | с.Верх-Суксун |
| ОКС физкультурно-спортивного обеспечения |
| 1 очередь |
| 1 | О | Строительство спортивных площадок на открытом воздухе | д.Опалихино с.Верх-Суксун д.Моргуново д.Ковалёво |
| ОКС социального обеспечения |
| 1 очередь |
| 2 | О | Аптека | с.Советная |
| Расчётный срок |
| 5 | О | Строительство бани на 13 мест | д.Цыганы |
| 6 | О | Химчистки мощностью 9,2 кг белья в смену. | д.Цыганы |
| 6 | О | Прачечных, в том числе: прачечные самообслуживания и фабрики-прачечные мощностью 157,56 кг белья в смену | д.Цыганы |
| 8 | О | Предприятия бытового обслуживания на 18 рабочих мест, в том числе: предприятия непосредственного обслуживания населения на 14 рабочих мест; предприятия общественного питания на 25 мест; предприятия торговли непродовольственных товаров на 385 м2 | в составе МФЦ с.Верх-Суксун. |
| ОКС производственного и коммунально-складского назначения |
| 1 очередь |
| 3 | О | Пункт приёма вторичного сырья | с.Сабарка с.Советная |
| ОКС отдыха и туризма |
| 1 очередь |
| 2 | Р | Мотель-гостиница для автотуристов и участников грузоперевозок на 8 мест | автодорога «Пермь-Екатеринбург», 124 км |
| ОКС сельскохозяйственного назначения |
| Расчётный срок |
| 1 | Сх-2 | Комплекс КРС на 1200 голов, включающий телятники, фермы, кормовой цех, силосные ямы, сенохранилище, навозохранилище, скотомогильник | восточнее д.Моргуново |
| ОКС специального назначения |
| 1 очередь |
| 1 | Сп | Кладбище традиционного захоронения | с.Верх-Суксун |
| ОКС инженерной инфраструктуры |
| ОКС водоснабжения |
| 1 очередь |
| — | И | Реконструкция водозабора со строительством водоочистных сооружений мощностью 5,94 м3/сут | д.Цыганы |
| — | И | Строительство водозабора со строительством водоочистных сооружений мощностью 42,3 м3/сут | с.Советная |
| — | И | Строительство водозабора со строительством водоочистных сооружений мощностью 17,82 м3/сут | с.Верх-Суксун |
| — | И | Строительство водозабора со строительством водоочистных сооружений мощностью 14,58 м3/сут | д.Дикое Озеро |
| — | И | Реконструкция водозабора со строительством водоочистных сооружений мощностью 120,06 м3/сут | д.Киселёво |
| — | И | Реконструкция водозабора со строительством водоочистных сооружений мощностью 113,58 м3/сут | с.Сабарка |
| — | И | Реконструкция водозабора со строительством водоочистных сооружений мощностью 28,98 м3/сут | д.Моргуново |
| — | И | Реконструкция водозабора со строительством водоочистных сооружений мощностью 36,89 м3/сут | д.Ковалёво |
| ОКС Водоотведения |
| 1 очередь |
| — | И | Очистные сооружения мощностью 138,82 м3/сут | с.Сабарка |
| ОКС газоснабжения |
| 1 очередь |
| — | И | Газораспределительный пункт производительностью 3,8 м3/час. | с.Верх-Суксун |
| — | И | Газораспределительный пункт производительностью 27,012 м3/час. | с.Сабарка |
| — | И | Газораспределительный пункт производительностью 10,16 м3/час. | с.Советная |
| Расчётный срок |
| — | И | Газораспределительный пункт производительностью 0,13 м3/час. | д.Куликово |
| — | И | Газораспределительный пункт производительностью 6,89 м3/час. | д.Моргуново |
| — | И | Газораспределительный пункт производительностью 8,78 м3/час. | д.Ковалёво |
| — | И | Газораспределительный пункт производительностью 5,86 м3/час. | п.Южный |
| — | И | Газораспределительный пункт производительностью 3,08 м3/час. | д.Дикое Озеро |
| ОКС электроэнергетики |
| 1 очередь |
| — | И | Строительство ТП | с.Верх-Суксун |
| — | И | Строительство ТП | д.Опалихино |
| — | И | Реконструкция ТП | д.Дикое Озеро |
| — | И | Реконструкция ТП | д.Опалихино |